111250,  г. Москва,  ул. Красноказарменная,  д. 13,  корп.3,  тел. (495) 362-72-65, факс (495) 918-13-71,  email: item05@bk.ru

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

комплексного энергетического обследования (энергоаудита) основных подразделений предприятия

- Цель энергетического обследования

1.1.	Разработка практических рекомендаций по созданию эффективной системы ресурсо и энергопользования (далее по тексту – система энергоменеджмента) на предприятии.

1.2.	Разработка проекта комплексной экономически обоснованной Программы повышения эффективности производства, ресурсосбережения и энергосбережения предприятия на 2006-2010 г.г.

- Задачи энергетического обследования

2.1.	Провести комплексное энергетическое обследование предприятия для оценки текущего состояния энергоэффективности;

2.2.	Оценить потенциал ресурсосбережения и энергосбережения, определить основные направления ресурсосбережения и энергосбережения предприятия, предложить мероприятия по:

- созданию эффективной системы энергоменеджмента;

- повышению эффективности ресурсо и энергопользования.

2.3.	Разработать проект комплексной Программы повышения эффективности производства, ресурсо- и энергосбережения предприятия на период 2006-2010 г.г.

- Объекты, подлежащие энергетическому обследованию

Работы по энергетическому обследованию выполняются на основных и наиболее энергоёмких объектах предприятия.

- Состав работ энергетического обследования

Энергетическое обследование предприятия выполняется последовательно, в рамках трех этапов работы:

4.1.	I этап энергетического обследования – «Энерготехнологический аудит предприятия»:

    - Оценка фактической эффективности ранее внедрённых мероприятий и инноваций влияющих на эффективность ресурсо и энергоиспользования.

    - Экспертиза существующих программ и инновационных проектов по ресурсо и энергосбережению.

    - Оценка информационной поддержки принятия решений по управлению энергоснабжением.

    - Анализ эффективности действующей системы учёта и контроля над использованием ресурсов и энергоносителей.

    - Проверка объективности существующей системы отчётности по ресурсо и энергоиспользованию.

    - Анализ нормативно-регламентирующей обеспеченности системы управления энергоиспользованием.

    - Проверка обоснованности и эффективности режимов эксплуатации энергоиспользующего оборудования.

    - Анализ качества управления энергетическими потоками.

    - Проверка согласованности критериев управления энергоиспользующим оборудованием в разрезе эффективности энергоиспользования.

    - Оценка эффективности распределения ответственности за ресурсо и энергоиспользование.

    - Оценка технического состояния и уровня эксплуатации энергопотребляющего оборудования.

    - Проведение необходимых инструментальных замеров для определения фактических энергетических характеристик энергопотребляющего оборудования.

    - Анализ схемотехнических решений по системам ресурсообеспечения.

    - Ретроспективный анализ изменений показателей ресурсопотребления при изменении производственных показателей.

4.2.	II этап энергетического обследования – «Оценка потенциала ресурсо и энергосбережения и определение основных направлений рационального энергопользования»:

    - Разработка практических рекомендаций по созданию эффективной системы энергоменеджмента на заводе.

    - Количественная оценка потенциала энергосбережения по направлениям энергоиспользования.

    - Анализ практической возможности исключить причины нерационального энергоиспользования.

    - Анализ технико-технологических и финансовых ограничений по внедрению конкретных мероприятий повышения эффективности энергоиспользования.

    - Выбор основных направлений повышения эффективности использования энергоресурсов.

    - Совместное со специалистами рабочей группы проведение необходимых расчётов для экономического обоснования предлагаемых мероприятий энергосбережения.

    - Формирование перечня предлагаемых в проект программы энергосбережения экономически обоснованных мероприятий.

4.3.	III этап энергетического обследования – «Разработка проекта комплексной экономически обоснованной Программы повышения эффективности производства, ресурсосбережения и энергосбережения предприятия на период 2006-2010 г.г.»:

    - Разработка концепции рационального энергопользования, ресурсо-  и энергосбережения.

    - Формирование проекта комплексной Программы повышения эффективности производства, ресурсосбережения и энергосбережения предприятия на период 2006-2010 г.г.

    - Согласование проекта Программы в рабочей группе предприятия.

- Общие положения по организации и проведению энергетического обследования

5.1.	Основанием для проведения данной работы являются: Приказ Генерального директора и Протокол технического совета предприятия.

5.2.	При подготовке и проведении работ по энергетическому обследованию объектов предприятия энергоаудитор руководствуется требованиями действующих в стране нормативных документов.

5.3.	При подготовке к энергетическому обследованию приказом по предприятию из числа её специалистов назначается лицо, ответственное за проведение обследования и создаётся рабочая группа из специалистов отделов главного энергетика и главного механика, технологического и горного отделов, финансово-экономического отдела предприятия.

5.4.	Предприятие обеспечивает доступ персонала энергоаудитора на объекты, в том числе для проведения инструментальных замеров.

5.5.	Рабочая группа предприятия оказывает помощь энергоаудитору в проведении работ.

5.6.	Рабочая группа предприятия обеспечивает энероаудитора необходимой для проведения работы информацией путём доступа к архивной и текущей документации или предоставления сведений содержащих:

На I этапе энергетического обследования:

    - Статистическую отчетность по энерго и ресурсопотреблению и показателям энергоэффективности производственной деятельности в требуемой ретроспективе и с необходимым уровнем детализации;

    - Данные об источниках ресурсо и энергоснабжения;

    - Условия финансовых договоров с внешними энерго и ресурсоснабжающими организациями и сторонними потребителями энергоресурсов;

    - Сведения об информационной инфраструктуре предприятия задействованной для управления энергетическими потоками;

    - Сведения об используемых приборах контроля и учета ресурсов и энергоносителей;

    - Сведения о технике обработки первичных показателей ресурсо, энергоиспользования и энергоэффективности;

    - Схема передачи информации по иерархическим уровням системы управления энергоснабжением;

    - Однолинейные схемы внутризаводских коммуникаций систем ресурсо и энергоснабжения;

    - Проектные характеристики используемого (установленного) энергетического оборудования, паспортные характеристики энергопотребляющего технологического оборудования;

    - Проектные и действующие требования регламентов и нормативов эксплуатации энергопотребляющего оборудования;

    - Сведения об изменениях энергетических характеристик ресурсогенерирующих агрегатов, заводских коммуникаций и энергопотребляющего производственно-технологического оборудования от проектных значений;

    - Информацию о реализованных и планируемых инновациях влияющих на эффективность энерго и ресурсопотребления с соответствующими технико-экономическими оценками.

На II этапе энергетического обследования:

    - Сведения о технико-технологических и финансовых ограничениях на проведение предлагаемых мероприятий.

На III этапе энергетического обследования:

    - Данные долгосрочных прогнозов об изменении режимов работы или требований к системам ресурсо и энергоснабжения.

5.7.	Предприятие предоставляет энергоаудитору необходимую информацию и сведения на условиях отдельного соглашения о конфиденциальности, подписанного сторонами на этапе оформления договорных отношений по проведению энергетического обследования.

5.8.	Необходимость использования дополнительного приборного обеспечения принадлежащего предприятию или собственных измерительных средств аудитора определяется в процессе обследования и согласовывается со специалистами рабочей группы. Допуск к работам по измерениям в электроустановках и на тепломеханическом оборудовании организуется специалистами рабочей группы в соответствии с правилами установленными на предприятии.

5.9.	Расчетное обоснование экономической эффективности предлагаемых мероприятий производится совместно со специалистами рабочей группы и персоналом энергоаудитора по общим или специальным методикам, принятым на предприятии.

5.10.	При проведении работ по энергетическому обследованию на объектах предприятия персонал энергоаудитора проходит инструктаж и отвечает за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и иных требований, оговоренных при прохождении инструктажа.

- Результаты энергетического обследования

6.1.	Результатом I этапа энергетического обследования является разработка и передача заказчику «Отчёта по I этапу энергетического обследования» содержащего:

    - Оценку энергетической эффективности объектов;

    - Описание вероятных причин обнаруженных фактов нерационального ресурсо и энергоиспользовния;

    - Рекомендации по основным направлениям ресурсо и энергосбережения.

6.2.	Результатом II этапа энергетического обследования является разработка и передача заказчику «Перечня мероприятий предлагаемых для формирования программы энергосбережения» содержащего:

    - Конкретные мероприятия повышения эффективности ресурсо и энергопользования с количественной оценкой затрат на внедрение каждого мероприятия и потенциала ресурсо и энергосбережения по каждому мероприятию рассчитанного исходя из фактической производственной ситуации и фиксированных тарифах на внешнее энергоснабжение.

    - Рекомендации по созданию системы энергоменеджмента на предприятии.

6.3.	Результатом III этапа энергетического обследования является формирование и передача заказчику проекта «Комплексной Программы повышения эффективности производства, ресурсосбережения и энергосбережения предприятия на период 2006-2010 г.г.» согласованной в рабочей группе предприятия.

Генеральный директор

ООО «Интехэнерго-аудит»	Злобин А. А.

# Text boxes

##### ООО «ИНТЕХЭНЕРГО-АУДИТ»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕХЭНЕРГО-АУДИТ»

АУДИТ